## Slide 1: Nouvelles techniques d’explorations fonctionnelles
Justine FRIJA
Hôpital Bichat

## Slide 2: Liens d’intérêt
Période 2018-2024 | Industrie pharmaceutique, prestataire, fabriquant d’orthèses ou de ventilateurs
Coordinateur études | Apneal (Mitral)
Investigateur études | SunSAS (Sunrise), Apneal (Mitral)
Consultant non rémunéré | Withings, Samsung
Invitation à des congrès | LVL médical, Oxyvie, ADEP, Vitalaire, SOS oxygène
Orateur rémunéré | SOS oxygène, Oxylis, Isis médical
Actionnaire | 0
Financement de recherche | LVL médical, Resmed

## Slide 3: Plan
Oscillations forcées
Minibox
Apport de l’IA dans l’interprétation des EFR

## Slide 4: Oscillométrie d’impulsion
Avec un grand merci au Pr Plantier de Tours

## Slide 5: Ventilation spontanée : Mécanique respiratoire à basse fréquence - Modèle continu
VAC
Tube (bronches)
Compartiment élastique(alvéoles)
Résistance R
Compliance C
DV
Flux V
.
Pression appliquée DP
(constante)
Grandeurs physiques :
DP = V.R + DV/C
.

## Slide 6: Mécanique respiratoire à haute fréquence : Modèle oscillant
VAC
Pression appliquée DPrs(f)
(sinusoïde)
Une variation de pression de forme sinusoïde est appliquée à l’entrée du système
Elle génère un flux également sinusoïde
La grandeur physique décrivant les propriétés d’un système oscillant est l’impédance Z
Flux V
.
DPrs(f) = V.Zrs(f)
.
Z dépend de la fréquence d’oscillation
Zrs(f) : Impédance du système respiratoire à la fréquence f
Notes: Dépende la fréquence pourquoi ? Décalage de phase défini par la réactance

## Slide 7: Mécanique respiratoire à haute fréquence : Modèle oscillant Notion de phase entre DP et le flux, fréquence de résonance
Fréquence f1
Fréquence f2
Décalage de phase en DP et le flux
DP et le flux sont en phase
f2 est la fréquence de résonance du système
Zrs(f2) est minimale
DP
Flux
.
Notes: In simple terms, Z can be conceived as a generalisation of resistance, since it embodies both the inphase and out-of-phase relationships between P and V9. The
in-phase component is called the real part of Z (or resistance (R)), whereas the out-of-phase relationship is expressed by the imaginary part (or reactance (X)), and both appear as functions of the frequency of oscillation (f). In other words, R describes the dissipative mechanical properties of the respiratory system, whereas X is related to the energy storage capacity and thus determined jointly by the elastic properties (the relationship between P and volume) dominant at low oscillation frequencies and the inertive properties (the relationship between P and volume acceleration), which become progressively more important with increasing f.

## Slide 8: Composantes de l’impédance Z(f) : R(f), X(f)
Impédance Zrs(f) = Résistance Rsr(f) + Réactance Xsr(f)
Composant en phase
Nombre réel
Composant hors phase
Nombre imaginaire
Inertie de la colonne d’air (signe +)
Propriétés mécaniques du poumon distal (signe -)
A la fréquence de résonnance X=0
Résistance des voies aériennes
Résistances tissulaire
Notes: In simple terms, Z can be conceived as a generalisation of resistance, since it embodies both the inphase and out-of-phase relationships between P and V9. The
in-phase component is called the real part of Z (or resistance (R)), whereas the out-of-phase relationship is expressed by the imaginary part (or reactance (X)), and both appear as functions of the frequency of oscillation (f). In other words, R describes the dissipative mechanical properties of the respiratory system, whereas X is related to the energy storage capacity and thus determined jointly by the elastic properties (the relationship between P and volume) dominant at low oscillation frequencies and the inertive properties (the relationship between P and volume acceleration), which become progressively more important with increasing f.

## Slide 9: Composantes de la réactance X(f) : I(f) et C(f)
Réactance Xrs(f) = Inertance Isr(f) + Capacitance Csr(f)
Inertie de la colonne d’air
Signe + (retard de phase)
Propriétés élastiques du poumon
Signe – (avance de phase)
Isr(f) augmente avec f
Donc à basse fréquence la capacitance est le composant principal de la réactance
Donc la réactance à basse fréquence renseigne sur les caractéristiques élastiques du poumon
Notes: In simple terms, Z can be conceived as a generalisation of resistance, since it embodies both the inphase and out-of-phase relationships between P and V9. The
in-phase component is called the real part of Z (or resistance (R)), whereas the out-of-phase relationship is expressed by the imaginary part (or reactance (X)), and both appear as functions of the frequency of oscillation (f). In other words, R describes the dissipative mechanical properties of the respiratory system, whereas X is related to the energy storage capacity and thus determined jointly by the elastic properties (the relationship between P and volume) dominant at low oscillation frequencies and the inertive properties (the relationship between P and volume acceleration), which become progressively more important with increasing f.

## Slide 10: Oscillations forcées et oscillométrie d’impulsion : Principe général
Système respiratoire considéré comme linéaire
Probable hétérogénéité même chez le sujet sain
Première description 1956
Fréquences 4-50 Hz
Acquisitions
  30 s chez l’adulte, < 10% de variation
  16 s chez l’enfant < 12 ans, < 15% de variation
  Réponse au bronchodilatateur : −40% sur Rrs5, +50% sur Xrs5, −80% sur AX
  Avant la spirométrie

## Slide 11: Oscillations forcées et oscillométrie d’impulsion : Principe général
Loudspeaker
Le patient respire normalement : Pas de manœuvre spécifique
Un haut-parleur génère des ondes sonores de fréquence f
On mesure le flux V (pneumotachographe) et la pression à la bouche (DPrs)
On mesure Zr(f)
On calcule Rsr(f), Xrs(f)
Zrs(f) = V / DPrs(f)
.

## Slide 12: Formes de trains d’ondes
Oscillométrie d’impulsion :
Signal carré de fréquence 5 Hz, correspondant à la somme de signaux sinusoïdaux
Post-traitement pour déterminer les paramètres oscillométriques aux fréquences d’intérêt
Technique des oscillations forcées :
Signaux sinusoïdaux de différentes fréquences
Notes: Pourquoi si intéressant de tester différentes fréquences

## Slide 13: Propagation des ondes dans l’arbre respiratoire
Brasheer & Salvi, Breathe 2015
Hautes fréquences  Explore les VA proximales
Basses fréquences  VA distales et alvéoles
Notes: Premiere raison : propgagation

## Slide 14: Dépendance de Rsr à la fréquence d’entrée
Brasheer & Salvi, Breathe 2015
↗ Rsr(5hz) et Rsr(20Hz) : Obstacle proximal (grandes voies aériennes)
↗ Rsr(5hz) : Obstacle distal (petites voies aériennes)
EN THEORIE

## Slide 15: Dépendance de Xsr à la fréquence d’entrée Aire de réactance Fréquence de résonnance
Brasheer & Salvi, Breathe 2015
L’élévation de Ax et/ou Fres correspond à une prédominance du composant élastique de la réactance  Altération du poumon distal (bronchioles, alvéoles)
Notes: Deuxième raison : analyser dépendence de Xsr à la fréquence
Es-ce l’inertance ou la capacitance qui prédomine ?
inertance prédomine aux hautes fréquences
Si augmentation de Fres

## Slide 17: Variabilité à court terme : statisfaisante
Oostveen, 2003
Pour comparaison :
Spirométrie : ≈ 2-3%
Résistances des VA en pléthysmographie : ≈ 25%
Notes: Premier critères : est ce reproductible?

## Slide 18: Valeurs de référence chez l’enfant
Dencker, 2006
Dispersion des valeurs normales
Notes: Valeurs de références?

## Slide 19: Valeurs de référence chez l’adulte
Schulz, 2013
Discordance entre les séries publiées

## Slide 20: Pathologies obstructives
Paredi, Thorax 2010
Notes: Sépare les sujets sains et les sujets pathologioques ?

## Slide 21: Prédiction du contrôle de l’asthme chez l’enfant
Shi, JACI 2013
54 enfants asthmatiques
C-C : asthme contrôlé
C-U : asthme non contrôlé
Notes: Répondre à des questions plus fines ?
Identifie les enfants asthmatiques non controlés, alors que pas de différence significative avec VEMS et VC, VEMS/CV significatif mais overlap+

## Slide 22: Prédiction du contrôle de l’asthme chez l’enfant
Shi, JACI 2013
Dans cette étude : pas de différence significative avec VEMS et VC, VEMS/CV significatif mais overlap
Notes: Identifie les enfants asthmatiques non controlés, alors que pas de différence significative avec VEMS et VC, VEMS/CV significatif mais overlap+

## Slide 23: Contrôle de l’asthme de l’adulte
Akamatsu Respir Physiol Neurobiol. 2017 Feb:236:78-83
Corrélation réponse au traitement à 2 mois et résistances R5 et R5-20 basales
R5 paramètre le mieux corrélé à l’amélioration du VEMS

## Slide 24: Apport de la FOT dans les pathologies infiltratives
Fujii, 2015
Notes: Différences minimes, overlap +++ median (range)

## Slide 25: Apport de la FOT dans les pathologies infiltratives
Pneumopathie d’hypersensibilité
  Meira Dias, Arch Bronconeumol (Engl Ed). 2019 Oct;55(10):519-525
  Peu de discrimination entre les sujets avec et sans fibrose
FPI
  Mori Respir Physiol Neurobiol. 2020 Apr:275:103386.
  Plus faible réactance à 5 Hz (X5), augmentation (Fres) avec progression de la maladie

## Slide 26: Apport de la FOT selon la pathologie
Meilleure pour les VA que pour la compliance (PID et emphysème)
Restrictif
Obstructif
Takeichi Int J COPD 2019

## Slide 27: Etude de la bronchoréactivité
Technique en ventilation courante : coopération non nécessaire
Reproductibilité intra individuelle acceptable
Tests pharmacologiques chez les patients ne réalisant pas la spirométrie de façon satisfaisante, approche longitudinale
Rrs5
VEMS
Schulze, 2012
N=48 enfants suspects d’asthme

## Slide 28: En gériatrie
Tse Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 May 26:11:1105-18
Bonne corrélation de la réactance à la spirométrie pour l’obstruction
  Diagnostic
  Sévérité

## Slide 29: Réponse aux BD dans l’asthme (adulte)
Cottee Chest 2020
Réponse aux BD 54% FOT vs 27% spirométrie
X5 et AX
  Association réponse aux BD sur spirométrie (χ2, P < .01)
  Corrélation avec contrôle de l’asthme (X5: rs = –0.36, P < .01; AX: rs = 0.34, P = .01).
Mauvais contrôle de l’asthme : AX 69% vs spiro 41%

## Slide 30: Apport de la FOT en pratique clinique
Ghilain Rev Mal Respir. 2022 Oct;39(8):659-668
  Corrélation entre la réactance et la dyspnée dans la BPCO (AX5: r=0.46; P=0.003)
  40 sujets stables
  Avantage : en respiration spontanée
Goorsenberg Respir Res. 2020 Feb 12;21(1):52. : corrélation faible résistance pré thermoplastie et réponse sur le contrôle de l’asthme

## Slide 31: Apport de la FOT : dépistage/diagnostic précoce
Veneroni AJRCCM 2024
  7560 sujets adultes
  Symptômes, spirométrie, FOT
Dias Faria Clinics 2010
  170 sujets fumeurs+contrôles
FOT
Spirométrie

## Slide 32: Minibox

## Slide 33: Minibox
Commercialisée par PulmOne
EFR en 20 minutes
  Spirométrie
  « Volumes »
  DLCO single breath
Possible à partir de 5 ans
Interprétation automatique selon ATS/ERS 2022
« The MiniBox derives TLC
during tidal breathing by analysis of gas pressures and
air flows immediately preceding and following airway
occlusions based on a combination of first principles and
inductive statistics » (Chest 2021)

## Slide 34: Principe de fonctionnement
Berger, Chest 2021

## Slide 35: Principe de fonctionnement
Berger, Chest 2021

## Slide 36: Rapport d’examen
Brochure Minibox

## Slide 37: Comparaison à la pléthysmographie
Berger, Chest 2021

## Slide 38: Comparaison à l’EFR « classique »
Dal Negro 2021
Valeurs de VEMS un peu plus basses
Valeurs de DLCO un peu plus hautes

## Slide 39: Comparaison à la CRF Hélium
Volumes plus élevés, surtout si TVO
DLCO identique mais VA plus élevé
Matsuki 2023

## Slide 40: Comparaison à l’IA (120 lecteurs non experts, 50 EFR)
Topalovic, ERJ 2019

## Slide 41: Collaboration avec l’IA améliore le diagnostic
Das, ERJ 2024

## Slide 42: Conclusion
Des outils pas tous si nouveaux que ça
FOT : bronchoréactivité et en longitudinal ?
Minibox : résultats à confirmer sur des études académiques
Intelligence artificielle :
  Elle est déjà là
  Elle peut nous aider